产品信息：

名称：RFID低频标签读卡器

型号：305R-L

品牌：NBDE

产地：深 圳

功能特点：

●  外观小巧，使用方便。

●  读LF低频电子标签。

● 读取标签时有LED及蜂鸣提示。

●  连接电脑USB口。

技术参数：

●  工作频率：125K Hz

●  支持标准：ISO18000-2

●  适用标签：125 K Hz电子标签。

●  读卡距离：3～8cm

●  通讯方式：USB通讯。

●  输出格式：10位或8位或18位10进制ID号或5个字节16进制ID号，

文本格式，由拨动开关设置。

● LED指示：通电时红色，读取时绿色。

●  读卡时间：0.3s

●  工作电压：DC5V，USB取电。

●  工作电流：30-80mA

●  工作温度：-40℃～70℃

●  工作湿度：0%～95%

●  产品尺寸：99×78×17mm

●  产品颜色：黑色。

典型应用：

物流和供应管理；  生产制造和装配；  产品追踪；  食品追溯；  门禁系统；  电子门票。